Ausschreibungstext

Artikelnummer

209205

Typ

CNFE1003MAC2-M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, MM, 2 Faser, SC Stecker, 100Mbps, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Netzteil enthalten

Stromversorgung AC oder DC möglich

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Bauart | Minimodul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 3 km |
| Stromversorgung | 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CNFE1003MAC2-M |

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |