Ausschreibungstext

Artikelnummer

209292

Typ

FVR11M

Kurzbeschreibung

Glasfaser Empfänger, 1 Faser, MM, 850nm, automatische Verstärkung, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 4 km |
| Übertragung von | Video |
| Hersteller-Nr. | FVR11M |

Zubehör