Ausschreibungstext

Artikelnummer

209309

Typ

FVR10C1M1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Empfänger, 1xVideo, 1xKontakt, 1 Faser, MM, 10 Bit

Hauptmerkmale

Bei Verwendung mit FVT1(M/S)1/M Sendern

reduziertes Video Encoding mit 8-Bit

Reichweite: 4km

Optisches Budget: 12dB

DC Netzteil im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 4 km |
| Übertragung von | Video, Kontakt |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nr. | FVR10C1M1 |

Zubehör