Ausschreibungstext

Artikelnummer

209314

Typ

FVR40C4S4

Kurzbeschreibung

Quad Digital Glasfaser Empfänger, 4xVideo, 4x Kontakt, 4 Faser, SM, 10 Bit

Hauptmerkmale

Bei Verwendung mit FVT1(M/S)1/M Sendern

reduziertes Video Encoding mit 8-Bit

Reichweite: 54km

Optisches Budget: 16dB

DC Netzteil im Lieferumfang enthalten

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 54 km |
| Übertragung von | Video, Kontakt |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nr. | FVR40C4S4 |

Zubehör