Ausschreibungstext

Artikelnummer

209417

Typ

NBN-50022-C

Kurzbeschreibung

1/2,7" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/2,7" Tag/Nacht CMOS Netzwerk Kamera

Wide Dynamic Range 76dB

Auflösung 1920x1080 Pixel (1080p)

2-Wege-Audio, Alarmein- und -ausgänge

Bewegungserkennung (Motion+)

Region of Interest (ROI)

Effizientes Bandbreiten- und Speichermanagement

SD Slot für lokale Aufzeichnung

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Dinion IP 4000 HD |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 Lux, bei F1,4, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 76dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.283.895 |

Zubehör

| LVF-5005C-S1803 | F1,4/1,8-3mm Objektiv, DC, Varifokal, 5 Megapixel, Tag/Nacht, 1/2,5", CS |
| --- | --- |
| LVF-5005C-S0940 | F1,5/9-40mm Objektiv, DC, Varifokal, 5 Megapixel, Tag/Nacht, 1/2,5", CS |
| S1460 | Servicekabel, für Kameras mit Klinkenstecker (2,5mm auf BNC), 1m |