Ausschreibungstext

Artikelnummer

209896

Typ

NBN-80052-BA

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2992x1680, IVA, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/1,8" Tag/Nacht HD Netzwerkkamera

Auflösung 5 Megapixel

Wide Dynamic Range 97+16dB

Tag/Nacht mit schaltbarem IR-Filter

Integrierte IVA-Funktionalität

Alarmeingänge, Audio

Kompression: H.264, M-JPEG

Tri Streaming-Funktion

ONVIF-konform

Stromversorgung: PoE, 12VDC

MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch DINION IP starlight 8000 MP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2992x1680 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,00825 Lux, bei F1,2, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 97+16dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.285.362 |

Zubehör

| UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |
| --- | --- |
| LVF-5005C-S4109 | F1,6/4,1-9mm Objektiv, DC, Varifokal, 5 Megapixel, Tag/Nacht, 1/1,8", CS |
| NBN-MCSMB-03M | Anschlusskabel, analog, 0,3m, SMB auf BNC (weiblich) |
| NBN-MCSMB-30M | Anschlusskabel, analog, 3m, SMB auf BNC (männlich) |
| LFF-8012C-D35 | F1,8/35mm Objektiv, manuell, 12 Megapixel, Tag/Nacht, IR-korrigiert, 2/3", C |
| LFF-8012C-D50 | F2/50mm Objektiv, manuell, 12 Megapixel, Tag/Nacht, IR-korrigiert, 2/3", C |
| LFF-8012C-D75 | F1,8/75mm Objektiv, manuell, 12 Megapixel, Tag/Nacht, IR-korrigiert, 2/3", C |
| LVF-8008C-P0413 | F1.5/4-13mm Objektiv, P-Iris, Varifokal, 12 Megapixel, Tag/Nacht, 1/1,8", CS |