Ausschreibungstext

Artikelnummer

210000

Typ

SND-7084P

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, 30fps, 3-8,5mm, WDR, PoE, Aufbau

Hauptmerkmale

3 Megapixel Full HD Netzwerk Fix Dome

Tag/Nacht-Funktion mit schaltbarem IR Filter

Motorgesteuertes Varifokal-Objektiv 3-8,5 mm (2,8x)

Auflösung max. 2048x1536 Pixel

Bildwiederholrate max. 60fps

Kompressionsverfahren: H.264, MJPEG

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux@F1.2 (50IRE)

Advanced WDR (120dB) bei 30fps

Power over Ethernet, 12VDC

Eingebauter SD/SDHC/SDXC Kartenslot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNetIII |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 8,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 100,12 - 35,38 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | SND-7084P |

Zubehör

| SBP-301HM2 | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| --- | --- |
| SHD-3000F | Deckeneinbaugehäuse für Samsung Domekameras, Innen, Kunststoff |
| SPB-IND5 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil |
| SHD-3000F1 | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |