Ausschreibungstext

Artikelnummer

210194

Typ

SNC-EB602R

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1280x1024, 3-9mm, Infrarot, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/3" HD True Day&Night Netzwerk Kamera

Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel

720p/30fps

Motorisiertes Varifokal Objektiv 3-9mm

Für Außeneinsatz, IP66

Integrierte IR-LEDs

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

Integrierter Bildstabilisator

View-DR Technologie 130dB

ONVIF konform

PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela HD |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x1024 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux, bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3 - 9 mm |
| Digital Zoom | 4-fach |
| Bildwinkel horizontal | 92,9 - 31,8 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Scheibenheizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.331.340 |

Zubehör

| SNCA-POE1 | PoE Midspan, 1-Port, IEEE802.3af |
| --- | --- |
| PSP.B.SNC.5 | PrimeSupport Verlängerung, 2 Jahre, für E- und V-Serie, HD- & FHD Fixed Cameras |