Ausschreibungstext

Artikelnummer

210204

Typ

FC-632 R 25Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 32° FoV, 25Hz, 640x480, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

19mm Objektiv, 32° Bildwinkel

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Integrierte Radiometriefunktionalität

Integrierte Videoanalyse "Intrusion"

Multistreaming in H.264, MPEG4, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Flir FC-Serie R |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 640x480 |
| System | Wärmebild, Radiometrie |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildwinkel horizontal | 32 ° |
| Bildwinkel vertikal | 26 ° |
| Detektionsreichweite (m) | 640 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | PAL |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12-38VAC, 11-56VDC, PoE (IEEE-802.3af), PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Leistungsaufnahme | 5W nominal, 21W Spitze (mit Heizung) bei 24VDC, 8VA nominal, 29VA Spitze (mit Heizung) bei 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +70°C |
| Schutzart | IP66/67 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 427-0087-42-00 |

Zusatzbeschreibung

Der Verkauf von Thermal-/Wärmebildkameras mit einer Bildwiederholrate von ?25 Hz unterliegt folgenden Exportbeschränkungen und gesetzlichen Vorgaben:<br>
Die Kameras dürfen nur mit Genehmigung durch die Behörden des Versendungslandes (Hinweis: Lieferung innerhalb der EU und aus der EU nach Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz und USA sind seitens der EU-Behörden nicht genehmigungspflichtig) und ausnahmslos mit Genehmigung der US-Behörden exportiert/verkauft werden.<br>
Die Kameras dürfen ohne Genehmigung der US-Behörden und der Behörden des Versendungslandes weder an bewaffnete Dienste (Heer, Marine, Luft- oder Küstenwache), noch an nationale Landesverteidigungs- und Polizeidienste, staatliche Geheimdienste, Aufklärungseinheiten oder jegliche Personen oder Gruppierungen, deren Handlungen oder Funktionen dazu dienen militärische Aufgaben und Ziele zu verfolgen, verkauft, exportiert oder re-exportiert werden.<br>
Die Kameras dürfen nicht für den Entwurf, die Entwicklung, die Produktion oder den Einsatz nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen oder Raketen verwendet werden.<br>
Um sicher zu stellen, dass die o.g. Vorgaben eingehalten werden, ist jedes an dem Handel mit 25Hz-Thermal-/Wärmebildkameras beteiligte Unternehmen inklusive der Endkunden verpflichtet, eine entsprechende Bestätigung zu unterzeichnen und per Post an<br>
VIDEOR E. Hartig GmbH
Inside Sales
Carl-Zeiss-Straße 8 
D-63322 Rödermark
Deutschland<br>
zu schicken, eine Kopie des unterzeichneten Dokuments für mindestens 5 Jahre aufzubewahren und dies nach Aufforderung den US-Behörden vorzulegen! Die Auslieferung einer Bestellung kann erst erfolgen, nachdem alle Dokumente eingereicht wurden und ev. notwendige Genehmigungen erteilt wurden.<br>
<a href="https://videor.com/media/wysiwyg/Dokumente_Service-Navigation/FLIR_Consignee-Statement_Ver1.8.pdf" target="_blank" title=?FLIR Consignee Statement?>Das Originaldokument kann hier heruntergeladen werden.</a> Das Dokument ist in der deutschen Fassung hinterlegt.

Zubehör

| FLIR 4129742 | Wandbefestigungskit, mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| FLIR 4132982 | Mastbefestigungskit, mit verdeckter Kabelführung |
| FLIR 4132391 | PoE Netzgerät |
| FLIR 500-0463-00 | Sockelbefestigung, für FC-Serie |