Ausschreibungstext

Artikelnummer

210358

Typ

LVF-5005C-S4109

Kurzbeschreibung

F1,6/4,1-9mm Objektiv, DC, Varifokal, 5 Megapixel, Tag/Nacht, 1/1,8", CS

Hauptmerkmale

5 Megapixel optische Auflösung

IR-korrigiert für Tag/Nacht Einsatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Typ | Varifokal |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | ja |
| Mount | CS |
| Nennformat | 1/1,8" |
| Brennweite | 4,1 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 45 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Hersteller-Nr. | F.01U.297.770 |

Zubehör