Ausschreibungstext

Artikelnummer

210443

Typ

QF-28

Kurzbeschreibung

28? (71,1cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, 60fps, LED, DisplayPort, HDMI

Hauptmerkmale

Vierfache HD-Auflösung UHD 3840x2160

LED Hintergrundbeleuchtung

10bit Farbtiefe

Waagrechte und senkrechte Aufstellung

Betrachtungswinkel H/V: 170°/160°

60fps UHD über DisplayPort

VGA-, HDMI-, DVI-Eingänge

USB 2.0/3.0 Schnittstellen

Eingebaute Lautsprecher

Spannungsversorgung 100-240VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | QF-Serie |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 28 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 71,1 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170 ° |
| Helligkeit typisch | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Videoeingänge (Art) | HDMI, Display Port, DVI, VGA |
| Videoausgänge | DVI |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | USB |
| Zertifizierungen | CB |
| Hersteller-Nr. | QF280011E0100 |

Zubehör

| CB-01 | Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m |
| --- | --- |
| WMA-01 | Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA, 15?-27? |
| WMK-03 | Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA, 15?-32? |
| CMP-01 | Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter |
| WMK-01 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie |
| PMK-01 | Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie |