Ausschreibungstext

Artikelnummer

211364

Typ

SNP-6320RHP

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 32x, 1920x1080, Infrarot, 24VAC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" 2,38 Megapixel CMOS-Sensor

Auflösung bis zu 1920x1080 @ 60fps (H.264)

Brennweite: 4,4-140,8mm (32x Zoom)

Tag/Nacht-Funktion mit IR Schwenkfilter

WDR mit 120dB Dynamikumfang, SSDR, SSNRIII

H.264-, MJPEG-Dual-Codec, Multiple Streaming

IR Beleuchtung, adaptiv, bis 150m Reichweite

Intelligente Videoanalyse, Auto Tracking

Stromversorgung 24VAC

SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz integriert

Integrierte Heizung und Lüfter

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Techwin PTZ Domes |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux, bei F1,6, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB, SSDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 4,4 - 140,8 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 63,68 - 2,24 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 120 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 250 °/Sek. |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 4 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-422 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | SNP-6320RHP |

Zubehör

| SBP-300CM | Deckenrohr mit Flansch, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Außen, Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300LM | Halterung, Schwanenhals, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBP-SCP/SN | Halterung, Schwanenhals, elfenbein, Für Samsung PTZ Domes SCP, SNP |
| SSM Management Software | Videomanagement Software, für Hanwha Techwin Produkte, 72 IP Kameras oder 36 DVR/NVR |