Ausschreibungstext

Artikelnummer

211455

Typ

WND930-10000S

Kurzbeschreibung

Wireless Access Point, Dual Band, 802.11a/b/g/n, 450Mbps, 2.4/5 GHz

Hauptmerkmale

500mW Ausgangsleistung

Integrierte Hochleistungsverstärkerantenne

Paralleler Dual-Band-Betrieb (2,4/5 GHz)

Wasserfestes und staubdichtes Industrie-Gehäuse

IP67-geschützt

Integrierte Heizung

Stromversorgung über PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Wireless Access Point |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage, Mastmontage |
| Ports | 3x 10/100/1000Base-T |
| Bauart | Modul |
| WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n |
| WLAN Bandbreite | 300Mbps (theoretisch) |
| Stromversorgung | PoE (IEEE 802.3af/802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +80°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nr. | WND930-10000S |

Zubehör

| ANT24501B-10000S | WLAN Antenne, 7dBi, omnidirektional, 2x2,4 GHz, 2x5 GHz, für WND930 |
| --- | --- |