Ausschreibungstext

Artikelnummer

211505

Typ

AXIS Q2901-E 9MM 8.3 FPS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 9mm, 336x256, H.264, 8,3fps, 8,3fps, Außen, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Temperaturalarm-Kamera zur Fernüberwachung

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium

Auflösung 336x256 Pixel, skalierbar auf 720x576

9mm Objektiv, F1,25, 35° Blickwinkel

Bildwiederholrate: 8,3 Bilder/Sek.

Punktgenaue Temperaturmessung von -40°C bis +550°C

Verschiedene Temperaturalarmmodi verfügbar

Zahlreiche isothermische Farbskalen

Kompressionsverfahren H.264 (Main Profile), MJPEG

Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66/IP67

Power over Ethernet (IEEE 802.3af Class 3)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Q29 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| Auflösung Pixel | 336x256 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 9 mm |
| Bildwinkel horizontal | 35 ° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE, 20-24VAC, 8-28VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0645-001 |

Zusatzbeschreibung

<p><strong>Endverbraucher-Erkl&auml;rung erforderlich</strong><br />Die Netzwerkkameras der AXIS Q29 Serie, sowie XF40-Q2901 und XF60-Q2901 beinhalten Technologie/Komponenten aus USA, die der Exportkontrolle der US Department of Commerce (DOC), EAR Export Control Classification Number (ECCN) 6A993 unterliegen. Um sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden und dass das Produkt nicht zum Verkauf an einen milit&auml;rischen Endbenutzer bestimmt ist, bzw. nicht in ein Milit&auml;rgut einbezogen wird, fordert Axis f&uuml;r alle Verk&auml;ufe au&szlig;erhalb der USA und Kanada eine Endbenutzer-Erkl&auml;rung ein. Die offizielle Information des Herstellers zur Einstufung des Produkts kann im Export Fact Sheet f&uuml;r EU-L&auml;nder (<a href="https://www.axis.com/files/conformity/EU-export_fact_sheet-US_sensors_en_1706.pdf">Download hier</a>) eingesehen werden. <br /> <br /> Die Blanko-Endbenutzer-Erkl&auml;rung k&ouml;nnen Sie <a title="Axis Q29 End-User-Statement" href=" https://videor.com/media/assets/marketinglink/AXIS Q29 End-User-Statement.docx " target="_blank"> hier </a> herunterladen. Bitte senden Sie diese ausgef&uuml;llt mit Stempel und Unterschrift auf Firmenpapier vorab per PDF an <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> und zus&auml;tzlich postalisch an die folgende Adresse: <br /> <br />VIDEOR E. Hartig GmbH<br />Abteilung Vertrieb<br />Carl-Zeiss-Stra&szlig;e 8<br />D-63322 R&ouml;dermark<br /><br />F&uuml;r R&uuml;ckfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kaufm&auml;nnischen Innendienst unter +49 6074 888-300 oder <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> <br /> <br /> <strong>Exportbeschr&auml;nkungen</strong> <br /> Dieses Produkt unterliegt Exportbeschr&auml;nkungen. Die Bestimmungen der entsprechenden &ouml;rtlichen Exportkontrollbeh&ouml;rden sind unbedingt einzuhalten. Weitere Informationen (Export Fact Sheet &ndash; EU, Export Fact Sheet &ndash; US) erhalten Sie auf der <a title="Axis Website " href="http://www.axis.com" target="_blank"> Herstellerwebsite</a> beim entsprechenden Produkt im Bereich &bdquo;Support und Dokumentation&ldquo; &gt; &bdquo;Erkl&auml;rung und Feststellung&ldquo;. <br /> Bitte kontaktieren Sie vor dem Export immer die f&uuml;r Ausfuhrgenehmigungen zust&auml;ndigen Beh&ouml;rden.</p>

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C |
| AXIS T8006 PS12 | Netzgerät 12VDC / 2,33A mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400 | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| AXIS MULTICABLE A I/O AUDIO 1M | Multiverbindungskabel, für Stromversorgung (12V), Audio, I/O Ports, Länge: 1 m |
| AXIS MULTICABLE A I/O AUDIO 5M | Multiverbindungskabel, für Stromversorgung (12V), Audio, I/O Ports, Länge: 5 m |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T94G01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, kompatibel mit M25 und 3/4" Installations Rohren |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T98A17-VE MEDIA CABINET A | Anschlusskasten Set: T98A17-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| AXIS SUNSHIELD B | Sonnendach für AXIS Q1765-LE, AXIS Q1931-E, Ersatzteil |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS PS24 ACC MAINS ADAPTER | 24VAC Versorgungsnetzteil, Außenbereich IP66 |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |