Ausschreibungstext

Artikelnummer

211506

Typ

AXIS Q2901-E PTMOUNT 9MM 8.3 F

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 9mm, 336x256, H.264, RS485, 8,3fps, IP66, PoE, SNK-Montage

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Temperaturalarm-Kamera zur Fernüberwachung

Bullet-Style-Gehäuse zur Montage auf SNK-Systemen

Auflösung 336x256 Pixel, skalierbar auf 720x576

9mm Objektiv, F1,25, 35° Blickwinkel

Bildwiederholrate: 8,3 Bilder/Sek.

Punktgenaue Temperaturmessung von -40°C bis +550°C

Verschiedene Temperaturalarmmodi verfügbar

Zahlreiche isothermische Farbskalen

Kompressionsverfahren H.264 (Main Profile), MJPEG

Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66/IP67

RS422/RS485 Schnittstelle zur SNK-Steuerung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Q29 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| Auflösung Pixel | 336x256 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 9 mm |
| Bildwinkel horizontal | 35 ° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Montage auf Schwenk-/Neigeköpfen |
| Stromversorgung | PoE, 20-24VAC, 8-28VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0646-001 |

Zusatzbeschreibung

<p><strong>Endverbraucher-Erkl&auml;rung erforderlich</strong><br />Die Netzwerkkameras der AXIS Q29 Serie, sowie XF40-Q2901 und XF60-Q2901 beinhalten Technologie/Komponenten aus USA, die der Exportkontrolle der US Department of Commerce (DOC), EAR Export Control Classification Number (ECCN) 6A993 unterliegen. Um sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden und dass das Produkt nicht zum Verkauf an einen milit&auml;rischen Endbenutzer bestimmt ist, bzw. nicht in ein Milit&auml;rgut einbezogen wird, fordert Axis f&uuml;r alle Verk&auml;ufe au&szlig;erhalb der USA und Kanada eine Endbenutzer-Erkl&auml;rung ein. Die offizielle Information des Herstellers zur Einstufung des Produkts kann im Export Fact Sheet f&uuml;r EU-L&auml;nder (<a href="https://www.axis.com/files/conformity/EU-export_fact_sheet-US_sensors_en_1706.pdf">Download hier</a>) eingesehen werden. <br /> <br /> Die Blanko-Endbenutzer-Erkl&auml;rung k&ouml;nnen Sie <a title="Axis Q29 End-User-Statement" href=" https://videor.com/media/assets/marketinglink/AXIS Q29 End-User-Statement.docx " target="_blank"> hier </a> herunterladen. Bitte senden Sie diese ausgef&uuml;llt mit Stempel und Unterschrift auf Firmenpapier vorab per PDF an <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> und zus&auml;tzlich postalisch an die folgende Adresse: <br /> <br />VIDEOR E. Hartig GmbH<br />Abteilung Vertrieb<br />Carl-Zeiss-Stra&szlig;e 8<br />D-63322 R&ouml;dermark<br /><br />F&uuml;r R&uuml;ckfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kaufm&auml;nnischen Innendienst unter +49 6074 888-300 oder <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> <br /> <br /> <strong>Exportbeschr&auml;nkungen</strong> <br /> Dieses Produkt unterliegt Exportbeschr&auml;nkungen. Die Bestimmungen der entsprechenden &ouml;rtlichen Exportkontrollbeh&ouml;rden sind unbedingt einzuhalten. Weitere Informationen (Export Fact Sheet &ndash; EU, Export Fact Sheet &ndash; US) erhalten Sie auf der <a title="Axis Website " href="http://www.axis.com" target="_blank"> Herstellerwebsite</a> beim entsprechenden Produkt im Bereich &bdquo;Support und Dokumentation&ldquo; &gt; &bdquo;Erkl&auml;rung und Feststellung&ldquo;. <br /> Bitte kontaktieren Sie vor dem Export immer die f&uuml;r Ausfuhrgenehmigungen zust&auml;ndigen Beh&ouml;rden.</p>

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C |
| AXIS T8006 PS12 | Netzgerät 12VDC / 2,33A mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8133 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 2P5.08 STR 10 | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 5.08 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| CABLE GLAND A M16 5PCS | M20 Kabelverschraubung, für Kabeldurchmesser 4,5 - 10mm, IP68, 5 Stück |
| AXIS SUNSHIELD C | Sonnendach für AXIS PT MOUNT Kameras, Ersatzteil |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS PS24 ACC MAINS ADAPTER | 24VAC Versorgungsnetzteil, Außenbereich IP66 |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| AXIS YP3040 PAN TILT MOTOR | Schwenk-/Neigekopf, für Axis Q1755, nur mit YP3040 WB verwendbar |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 16 PoE+ Ports, 2 Gbit SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS PT-MOUNT BRACKET A 5P | Montagewinkel, für AXIS PT, Kameras, inkl. Schrauben, weiß, 5 Stück, Ersatzteil |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |