Ausschreibungstext

Artikelnummer

211863

Typ

SND-L6013P

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,6mm, 1920x1080, PoE

Hauptmerkmale

1/2.9" 2.19M CMOS Netzwerk Fixdome

Full HDTV Auflösung, 1080p, 1920x1080@30fps

Electronic Day&Night Funktion

Objektiv mit 3,6mm Festbrennweite

LDC (Lens Distortion Correction)

H.264, MJPEG Dual Codec, Multiple Streaming

Samsung Hallway View (90°/270° Rotation)

Motion Detection, Tampering Alarm

Audiounterstützung, unidirektional

Micro SD/SDHC Kartenslot

Spannungsversorgung: PoE (IEEE802.3af )

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet Lite |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | OLPF (Overlay Low Pass Filter) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux, bei F1,8 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 86,5 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | SND-L6013P |

Zusatzbeschreibung

<p><strong>Sonderaktion:</strong><br />Bis zum 30.09.2017 erhalten Sie auf ausgew&auml;hlte Produkte der Wisenet Lite-Serie einen Sonderrabatt von bis zu 35 % gegen&uuml;ber Ihrem regul&auml;ren Preis. <br /><br /></p>

Zubehör

| SBP-300HM7 | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-120WM | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdome Kameras, Kunststoff, weiß |