Ausschreibungstext

Artikelnummer

212084

Typ

AXIS M1125-E

Kurzbeschreibung

1/2,8"  Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, DC-Iris, WDR, 3-10,5mm, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Kompakte 1/2,8" Netzwerk Plug&Play Kamera

Im Wetterschutzgehäuse für Außenanwendung

Tag/Nacht-Funktion mit schaltbarem IR Filter

Varifokal Objektiv 3-10,5mm CS Mount

HDTV Auflösung bis zu 1920x1080, 1080p@25fps

WDR Forensic Capture bis 120dB

H.264 mit Axis? Zipstream technology

Empfindlichkeit: 0,25Lux bei F1,4

microSD Slot für Edge Storage

Digitale Ein- und Ausgänge

Power over Ethernet (PoE), 8-28VDC

Schutzklasse IP66, Vandalismusschutz IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis M11 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 Lux, bei F1,4 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 10,5 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 91 - 32 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE, 8-28VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 0750-001 |

Zubehör

| LENS CS 2.8-8MM F1.2 DC-I MP | Varifokal Objektiv 2,8-8 mm, Megapixel, DC, CS-Mount, für Axis M1114, Ersatzteil |
| --- | --- |
| LENS CS 15-50MM F1.5 DC-I MP D | F1,5/15-50mm Objektiv, 1/3", varifokal, Megapixel, DC, Tag/Nacht, CS |
| LENS CS VARIF 1.8-3MM DC-IRIS | F1,8/1,8-3mm Ultra-Weitwinkel Megapixel Objektiv, varifokal, DC, 1/3" CS, für Axis P13, M11 |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für AXIS T91E61 Wandarm Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8006 PS12 | Netzgerät 12VDC / 2,33A mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| ACC MAINS ADAP PS-P T-C | Netzteil, PS-P T-C, für Axis Q1755 and AXIS Q7404, Ersatzteil |
| LENS FUJINON CS 2.2-6MM DC-IRI | Objektiv, Varifokal, 2,2-6mm, IR-korrigiert, DC, CS, für Axis P135x/Q160x/-E |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400 | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T8133 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T98A16-VE MEDIA CABINET A | Anschlusskasten Set: T98A16-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| AXIS T94R01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 3/4" Installationsrohren oder M25 Kabelschutzrohren |
| AXIS T90B15 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 12W, IP66 |
| AXIS T90B20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 24W, IP66 |
| AXIS T90B25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 24W, IP66 |
| AXIS T90B30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 48W, IP66 |
| AXIS T90B35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 48W, IP66 |
| AXIS T90B40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 96W, IP66 |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| LENS CS 3-10.5MM DC-IRIS | Objektiv, 3-10,5mm, DC, CS, für AXIS M1124/-E, M1125/-E, Ersatzteil |
| AXIS T93G TOP COVER | Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil |
| AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC |
| AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS T94Q01F CEILING AND COLUM | Halterung für abgehängte Decken-, Mast- und Brüstungs- Montage, mit Kugelgelenk, weiß |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |