Ausschreibungstext

Artikelnummer

212160

Typ

NUC-52051-F0E

Kurzbeschreibung

1/3,2" Netzwerk Dome, Fix, 360°, Farbe, 5 Megapixel, Außen, 12VDC, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Kompakter 360° Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 5 Megapixel

Maximale Bildrate: 15fps

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Wide Dynamic Range 81 dB

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Schutzart IP 66, Vandalismusschutz IK10

Stromversorgung: PoE, 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Flexidome IP panoramic 5000 MP |
| --- | --- |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p, 5 Megapixel |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3,2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1792x1792 |
| Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,36 Lux, bei F2,0, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 81dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Brennweite | 1,19 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 360 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE, 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK04 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.302.969 |

Zubehör

| NDA-PMT-MICDOME | Set, für Deckenmontage, für Bosch Micro Domes |
| --- | --- |
| NDA-SMB-MICSMB | Gehäuse, Aufbau, Decke, für Bosch Flexidome IP Micro |
| PANORAMA BUBBLE | Kuppel, klar, für Bosch Panorama Kamera NUC-52051-F0E, Ersatzteil |
| NDA-WMT-MICDOME | Montagearm, für Wandmontage, für Bosch Flexidome Micro |