Ausschreibungstext

Artikelnummer

212230

Typ

NIN-70122-F1

Kurzbeschreibung

1/2,3" Netzwerk Dome, Fix, 180° Fisheye, Tag/Nacht, 12 Megapixel, Innen, PoE

Hauptmerkmale

Diskrete und ästhetische, unauffällige Kamera

180° Fisheye-Objektiv für Rundumübersicht

HD-Auflösung bis 12 Megapixel bis 30fps

Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integration

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Stromversorgung: PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Flexidome IP panoramic 7000 MP |
| --- | --- |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p, 12 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3640x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 1,9 Lux, bei F2,8, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 92dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Brennweite | 2,1 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 180 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK06 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.295.129 |

Zubehör

| VDA-70112-SMB | Gehäuse, Deckenaufbau, für Bosch Flexidome Panoramic 7000 |
| --- | --- |
| VDA-70112-PMT | Adapter, Deckenmontage, für Bosch Flexidome Panoramic 7000 |