Ausschreibungstext

Artikelnummer

212272

Typ

AXIS Q3709-PVE

Kurzbeschreibung

1/2,3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 180°, 3x 5mm, 3x 3840x2880, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera mit drei Sensoren für Panorama

Drei Sensoren mit bis zu 3x 4K (3840x2880 Pixel)

Ab Werk fokussierte Objektive (5mm)

Kombinierter horzontaler Bildwinkel: 180°

Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 55 °C

Schutzart IP66, Vandalismusgeschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Q37 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 33 Megapixel, 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2880 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 2 Lux, bei F2,8 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | keine Angabe |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Dynamic Contrast |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 5 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 180 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | optional |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 0664-001 |

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| AXIS T98A18-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für T91B61- und T91D61- Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 | Anschlusskit: RJ45 Stecker, IP66, für Axis Outdoor PTZ Domes, Ersatztei |
| OUTDOOR RJ CABLE 15M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T91B61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis Serien Q60/P55, Pendant Kits P33/ P33-VE/P3301/Axis225/Axis226 |
| AXIS T91B62 PARAPET MOUNT | Halterung, für Brüstung, weiß |
| AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T98A18-VE MEDIA CABINET A | Anschlusskasten Set: T98A18-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| AXIS T90B15 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 12W, IP66 |
| AXIS T90B20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 24W, IP66 |
| AXIS T90B25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 24W, IP66 |
| AXIS T90B30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 48W, IP66 |
| AXIS T90B35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 48W, IP66 |
| AXIS T90B40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 96W, IP66 |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS WEATHERSHIELD KIT M | Wetterschutz Kit, für AXIS Q3709-PVE, Ersatzteil |
| AXIS Q37 CLEAR DOME A | Kuppel, klar, für AXIS Q3708-PVE, AXIS Q3709-PVE, Ersatzteil |
| AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Q60- und P55-Serie |
| AXIS T8124 POE 60W MDSPN 1P | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS P8221 | Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät |
| OUTDOOR RJ CABLE 5M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| AXIS T94A02F CEILING BRACKET | Deckenhalterung für Axis PTZ Kameras und AXIS Q37 Serie, Innen und Außen, Aluminium |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T91L61 WALL-AND-POLE MOUN | Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ und Multisensor Kameras, IP66, IK10 |
| AXIS Q37 SMOKED DOME A | Kuppel, getönt, für AXIS Q3708-PVE, AXIS Q3709-PVE, Zubehörteil |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |