Ausschreibungstext

Artikelnummer

212302

Typ

IPVG

Kurzbeschreibung

Bildübertragungssystem, 2 TB HDD, digital, 10x IP

Hauptmerkmale

Digitales Bildübertragungssystem mit lokaler

Langzeitaufzeichnung für 10 IP-Kameras, mit

integrierter Ethernetschnittstelle (DSL) für

Bildübertragung / Fernparametrierung /

Fernwartung, Embedded Linux, interne 2 TB HDD

spannungsüberwachte Steuereingänge

4 Relais Ausgänge, PTZ Steuerung

Audio Bi-direktional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildauflösung max. | bis zu 5 MP |
| --- | --- |
| Kanäle gesamt | 10 |
| IP Kanäle | 10 |
| Kompressionsverfahren | H.264, M-JPEG, JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Festplattenkapazität (intern) | 2 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA |
| Stromversorgung | 90 - 260 VAC |
| Zertifizierungen | DGUV Test Prüfbescheinigung |
| Hersteller-Nr. | 4540 |

Zubehör