Ausschreibungstext

Artikelnummer

212735

Typ

NII-51022-V3

Kurzbeschreibung

1/2,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3-10mm, Infrarot, Innen, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Infrarot-Beleuchtung (15m Reichweite)

Varifokal-Objektiv 3-10mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 76dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Flexidome IP Indoor 5000 HD |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,24 Lux, bei F1,3, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 76dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 10 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 117 - 36 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9010, RAL9004 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.296.214 |

Zubehör

| VEZ-A2-WW | Wandhalterung, für AutoDome Easy II, weiß, Wandabstand 28cm, Aluminium |
| --- | --- |
| VEZ-A2-PW | Deckenmontage, für AutoDome Easy II, weiß |
| NBN-MCSMB-03M | Anschlusskabel, analog, 0,3m, SMB auf BNC (weiblich) |
| LTC9213/01 | Mastmontage Adapter für LTC9212/LTC9215 |
| NDA-ADTVEZ-DOME | Adapter, für Bosch Flexidome Innen |
| BUB-CLR-FDI | Kuppel, klar, Innen, für Bosch Flexidome 4000/5000 |
| BUB-TIN-FDI | Kuppel, getönt, Innen, für Bosch Flexidome 4000/5000 |