Ausschreibungstext

Artikelnummer

212787

Typ

NBN-80122-CA

Kurzbeschreibung

1/2,3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 4000x3000, IVA, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/2,3" Tag/Nacht Ultra HD Netzwerkkamera

Auflösung 12 Megapixel (20fps), 4K (30fps)

Alarmeingänge, Audio

Integrierte IVA-Funktionalität

Kompression: H.264, M-JPEG

Tri Streaming-Funktion

ONVIF-konform

Stromversorgung: PoE, 12 VDC

MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch DINION IP ultra 8000 MP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p, 5 Megapixel, 12 Megapixel, 4K Ultra HD |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| IR-Sperrfilter | OLPF (Overlay Low Pass Filter) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux, bei F1,2, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, Intelligent AE |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 92dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-422, RS-232 |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.309.129 |

Zubehör

| UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |
| --- | --- |
| NBN-MCSMB-03M | Anschlusskabel, analog, 0,3m, SMB auf BNC (weiblich) |
| NBN-MCSMB-30M | Anschlusskabel, analog, 3m, SMB auf BNC (männlich) |
| UHO-HBGS-51 | Wetterschutzgehäuse, 480mm, Sonnenschutzdach, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66 |
| UHO-POE-10 | Wetterschutzgehäuse, 480mm, Sonnenschutzdach, Heizung, POE, IP67 |
| LFF-8012C-D35 | F1,8/35mm Objektiv, manuell, 12 Megapixel, Tag/Nacht, IR-korrigiert, 2/3", C |
| LFF-8012C-D50 | F2/50mm Objektiv, manuell, 12 Megapixel, Tag/Nacht, IR-korrigiert, 2/3", C |
| LFF-8012C-D75 | F1,8/75mm Objektiv, manuell, 12 Megapixel, Tag/Nacht, IR-korrigiert, 2/3", C |
| LVF-8008C-P0413 | F1.5/4-13mm Objektiv, P-Iris, Varifokal, 12 Megapixel, Tag/Nacht, 1/1,8", CS |