Ausschreibungstext

Artikelnummer

212827

Typ

PM-32

Kurzbeschreibung

32? (81cm) LCD Monitor, LED, 1920x1080, Composite, YUV, DVI, 100-240V, schwarz

Hauptmerkmale

USB-Playback

DLNA-kompatibel

Extrem schmaler Rahmen

Auflösung 1920x1080 FullHD

Hoher Kontrastumfang (1400:1)

Betrachtungswinkel H/V: 178°/178°

Eingänge VGA, DVI, YPrPb, HDMI, FBAS

Anti-Burn-in Technologie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | PM-Serie |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Digital Signage |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 31,5 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Helligkeit typisch | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1400:1 |
| Reaktionszeit typisch | 4 ms |
| Videoeingänge (Art) | Composite (FBAS), Component (YPbPr), VGA, HDMI, DVI-D |
| Videoausgänge | nein |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45, USB, RS-232, Infrarot |
| Zertifizierungen | CB, FCC |
| Hersteller-Nr. | PM320011E0000 |

Zubehör

| LMK-01 | Wandhalterungskit für max. 100 kg Traglast, VESA Standard 32" - 65" |
| --- | --- |
| CB-01 | Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m |
| LMA-01 | Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 35kg, VESA, 27?-42? |
| LMK-02 | Wandhalterungskit, max. 80kg, VESA, 32?-55? |
| CMP-01 | Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter |
| FMC-01 | Display-Rollwagen, für Displays von 10-35kg |
| STD-06 | Standfuß für AG Neovo Monitore PM-32 |