Ausschreibungstext

Artikelnummer

213022

Typ

IPC-55C0000M0A

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Kamera, 2592x1944, Tag/Nacht, D-WDR, C/CS, Innen

Hauptmerkmale

1/1,8" 5,0 Megapixel RGB Bayer Array CMOS

Auflösung max. 2592 x 1944

C/CS Objektiv Mount, IR-Sperrfilter

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion

Steckplatz für Micro SD Karte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Externer Kontakt für Tag Nacht Umschaltung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | eneo Candid Box, eneo Premium Class |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux, bei F1,5, 40IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | kein Objektiv enthalten |
| Objektiv-Mount | CS/C-Mount |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog |
| Stromversorgung | 24VAC, 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 6W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja, Version 2.4(14.12) |
| Hersteller-Nr. | 213022 |

Zubehör

| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
| --- | --- |
| ENX-900P | PoE Extender, RJ45, Innen, bis 100m, Gigabit Ethernet, Half/Full Duplex |
| ECB-1 | Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP |
| ENI-900P | PoE Injektor, Gigabit, Innen, PoE+, RJ45 |
| EVX-900R | Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m |
| EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| EPS-1008 | PoE Switch, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, Metallgehäuse |
| EPS-1016 | PoE Switch,16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, 19" Rack |
| WD-18 | Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, Beige |
| WD-22 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Beige |
| WD-23 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877 |
| WD-12-WA | Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamera Schraube, 140mm, RAL9006 |
| VTL-300/WW-POEB | Wetterschutzgehäuse, 300mm, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12V, High PoE, IP54 |
| H04Z03NFDC-MP | F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount |
| H12Z04NFDC-MP | F1,4/12-50mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS Mount |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAM-5SE1008MUA | Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SE1004MUA | Gigabit Switch, 4x PoE, 2x RJ45 and 2x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |