Ausschreibungstext

Artikelnummer

213042

Typ

WASH TANK PRESSURIZED EX

Kurzbeschreibung

Wassertank, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, Edelstahl

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützter Tank für druckbasierte Waschanlage

Für XF40-Q1765 und XP40-Q1765 Installationen

ATEX-, IECEx-zertifiziertes fernsteuerbares Ventil

Maximale Förderhöhe: 20 Meter

Maximaler Druck (manuell durch Pumpen): 4 bar

Gewicht: 25 kg bei vollgefülltem Tank

Temperaturbereich: -30°C bis +60°c

Montage: Freistehend oder Wandmontage

Material: Edalstahl 316L

Schutzklasse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | 5507-231 |

Zubehör