Ausschreibungstext

Artikelnummer

213074

Typ

UPKT1AFSAN00AH

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, Wärmebild, Netzwerk, 3x Zoom, 640x512, 25-30Hz, 230VAC, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem mit Wärmebildkamera

Für die Videoüberwachung von weitläufigen Außenbereichen

Auflösung 640x512 Pixel, 25-30Hz

Videoausgang: IP H.264

Thermaloptik mit 3x kontinuierlichem Zoom, 35-105mm

8x Digitalzoom

Spot Temperature Reading

Herstellerseitige Vorkonfiguration

Analogue oder IP (ONVIF S) Steuerung

Schutzart IP666, Temperaturbereich -40°C~+85°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Ulisse Radical Thermal |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel | 640x512 |
| System | Wärmebild |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Brennweite | 35 - 105 mm |
| Bildwinkel horizontal | 8,98 - 5,93 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Detektionsreichweite (m) | 1520 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Kompressionsverfahren | H.264, JPEG |
| Alarmeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, RS-422 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | UPKT1AFSAN00AH |

Zubehör

| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |