Ausschreibungstext

Artikelnummer

214598

Typ

DC-E3212WRX

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Bullet Tag/Nacht, 1920x1080, 3,3mm Infrarot, IP66,WDR, PoE

Hauptmerkmale

Einfache Installation mit Direct IP Netzwerk Rekordern

1/3" Progressive Scan CMOS Sensor 2 Megapixel

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Objektiv mit fester Brennweite 3,3mm

H.265, H.264, M-JPEG

Tag/Nacht (ICR), Infrarot-Beleuchtung, True WDR

Vandalismusgeschützt, IP66

Mechanischer 3-Achsen-Design

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,006 Lux, bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HS BLC (Eclipser) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,3 mm |
| Bildwinkel horizontal | 96,4 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | DC-E3212WRX |

Zubehör

| DA-LM2000 | Mast Adapter für DA-WM2050, DA-JB2000 |
| --- | --- |
| DA-RM2000 | Eckmontagewinkel für DA-WM2050, DA-JB2000 |
| DA-JB2300 | Anschluss Box für IDIS DC-T und TC-T Serie |