Ausschreibungstext

Artikelnummer

214735

Typ

AXIS P1264

Kurzbeschreibung

1/4" Netzwerk Kamera, modular, Farbe, 1280x720, 3,7mm, F2,5, Nadelöhr, MicroSD, PoE

Hauptmerkmale

1/4" kompakte modulare Netzwerk Kamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

Nadelöhr Sensor Einheitfür diskrete Überwachung

HDTV-Auflösung bis zu 1280×720 Pixel (720p)

Axis' Zipstream Technologie

Objektiv: F2,5/3,7,xmm, 57° horizontales Sichtfeld

Speicherung auf Standard MicroSDXC-Karten

Power-over-Ethernet (PoE)

Einfache und flexible Montage

Flexibel ausrichtbar (AXIS Corridor Format)

Für Innen, Wand- und Deckenmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis P12 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Nadelöhr/Mini |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux, bei F2,5 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 57 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0925-001 |

Zubehör

| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| --- | --- |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| AXIS F9201 SILVER HEIGHT S. HO | Röhrengehäuse, für F44/F1025 oder P1204, metrisches und zöllisches Maßband, silber |
| AXIS F9201 BLACK HEIGHT S. HOU | Röhrengehäuse, für F44/F1025 oder P1204, metrisches und zöllisches Maßband, schwarz |
| AXIS F8204 MOUNTING BAND 10 PC | Edelstahlband zur flexiblen Montage von P12- und F-Serie Sensoren, 10 Stück |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PC | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück |
| AXIS P1264 EXT.WARRANTY | Erweiterung der Gewährleistung für AXIS P1264 um 2 Jahre, max. 5 Jahre total |
| AXIS F8206 PINHOLE MT BRACKET | Montage Halterung, zum Einbauf von Nadelöhr Sensoren, hinter dünnen Oberflächen, 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |