Ausschreibungstext

Artikelnummer

214752

Typ

AXIS A8105-E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 1920x1200, F2,8/1,56mm, WDR, eine Ruftaste, IP65, PoE

Hauptmerkmale

Kleine und diskrete Netzwerk Video Türstation

Hervorragende Audio- und Videoqualität

Kompaktes Rahmen-Style-Design

Axis` Zipstream-Technologie

WDR - Forensic Capture

Digital Corridor Format

Gyro-Sensor für Tampering Alarm

Flexible und einfache Installation

1 x Relais, 2 x I/Os

ONVIF und SIP Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis A-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | nein |
| Anzeigedisplay | nein |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 180 ° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, AAC-LC, G.726, OPUS |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | integriert |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 2 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Schaltausgänge | 1x Relais, 1x 12V/350mA |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Ruftasten | 1, beleuchtet |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE (IEEE-802.3af) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP65 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0871-001 |

Zubehör

| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| --- | --- |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| AXIS A8105-E FLUSH MOUNT | Wandeinbaurahmen, für AXIS A8105-E, Aluminium, Innen, Außen |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 16 PoE+ Ports, 2 Gbit SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS A8105-E CLEAR DOME 5PCS | Kuppel, klar, für AXIS A8105-E Türstation, 5 Stück, Ersatzteil |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |