Ausschreibungstext

Artikelnummer

215294

Typ

IP Vario 3 Button Keypad

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 3 Ruf Tasten, Keypad

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N EntryCom IP Vario |
| --- | --- |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | 0-9 Keypad mit 2 Sondertasten |
| Anzeigedisplay | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.722 |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Lautsprecher | integriert |
| Netzwerk | 10/100Base-TX Klemmblock |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Schaltausgänge | 1x 10-14VDC/700mA, 1x Relais |
| Ruftasten | 3 |
| Montageart | Unterputz, Aufputz |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP53 |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Hersteller-Nr. | 9137131KU-D |

Zubehör

| Indoor Touch PoE Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, schwarz |
| --- | --- |
| Indoor Touch PoE White | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, weiß |
| Indoor Touch PoE WiFi Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, schwarz |
| Indoor Touch PoE WiFi White | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, weiß |
| IP Audio Manager 5xDev 1xRTP | Audio Management Software, 5x Net Audio Device Lizenz, 1x 1x RTP Lizenz, kostenfrei |
| EntryCom IP Enh. Audio License | Lizenz für Enhanced Audio, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Video License | Lizenz für Enhanced Video, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Integration | Lizenz für Enhanced Integration für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Security Lic. | Lizenz für Enhanced Security, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP NFC License | Lizenz für NFC Support, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP G.729 License | Lizenz für NFC Support, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| Access Commander +5 Devices | 2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices |
| Access Commander +25 Users | 2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer |
| PoE injector PSA16U-480(POE) | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, kein Power Kabel |
| 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N EntryCom IP Einheiten |
| Electrical lock 11211 | Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 11221 | Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 11211MB | Elektrisches Schloss, mir mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC |
| PoE Injector PSA16U-480 POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, EU Kabel |
| External IP Relay 1 OUT 1 IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang |
| External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang |
| IP Vario RFID Reader 125KHz | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, Wiegand, für EntryCom IP Vario |
| IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| EntryCom IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| EntryCom IP Wiegand Isolat | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| GXV 3275 Multimedia IP Phone | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Kamera, Android OS, Wifi, PoE |
| GXV 3240 Multimedia IP Phone | Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, Wifi, PoE |
| Access Commander 1 Device | 2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download |
| IP Vario Extender 8 Tasten | Extender, 8 Tasten, beleuchtet, beschriftbar, für EntryCom IP Vario |
| IP Vario Extender 16 Tasten | Extender, 16 Tasten, beleuchtet, beschriftbar, für EntryCom IP Vario |
| IP Vario Infopanel | Informations Anzeige Panel, beleuchtet, beschriftbar, für EntryCom IP Vario |
| IP Vario Roof 1 Module | Wetterschuzdach für ein EntryCom IP Vario Modul, Außen, Aufputzmontage, Stahl |
| IP Vario Roof 2 Module | Wetterschuzdach für zwei EntryCom IP Vario Module, Außen, Aufputzmontage, Stahl |
| IP Vario Flush Box 1 Module | Wandeinbaudose mit Montagerahmen, für eine EntryCom IP Vario Haupteinheit |
| IP Vario Flush Box 2 Module | Wandeinbaudose mit Montagerahmen, für zwei EntryCom IP Vario Einheiten |
| IP Vario Roof+Box 1 Module | Wandeinbaudose/Dach mit Montagerahmen, für eine EntryCom IP Vario Haupteinheit |
| IP Vario Roof+Box 2 Module | Wandeinbaudose/Dach mit Montagerahmen, für zwei EntryCom IP Vario Einheiten |
| IP Vario Single Button Badge | Namensschild, einzel, beschriftbar, für EntryCom IP Vario |
| IP Vario Double Button Badge | Namensschild, doppelt, beschriftbar, für EntryCom IP Vario |
| IP Vario Infopanel Name Badge | Infopanel, Namensschild, beschriftbar, für EntryCom IP Vario |
| IP Vario Additional Switch | Zusätzliche, Schaltereinheit, für Ansteuerung Zweitgerät, für EntryCom IP Vario |