Ausschreibungstext

Artikelnummer

215539

Typ

AXIS C1004-E SPEAKER BLACK

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, 6W, 96dB, SIP, Mikrofon, Innen, PoE, Wandmontage, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerk Lautsprecher für Innenanwendung

All-In-One Lautsprechersystem

6W Class D Verstärker, 98dB Schalldruck

Eingebautes Mikrofon, abschaltbar

Durchsagen über SIP oder VAPIX möglich

Onboard Audioclips getriggert abspielbar

SIP (VoIP) Unterstützung

Streaming über Musikdienste mit ACAP möglich

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at)

Hoher Temperaturbereich -20°C bis 50 °C

Wand- oder Deckenmontage

Schwarzes Metallgehäuse, Schutzklasse IP45

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis C10 |
| --- | --- |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.726 |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Lautsprecher | 6W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE (IEEE-802.3af) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP45 |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nr. | 0923-001 |

Zubehör

| AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10 | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 16 PoE+ Ports, 2 Gbit SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |