Ausschreibungstext

Artikelnummer

216212

Typ

NIN-63013-A3

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x720, 3-9mm, HDR, 12V/PoE, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1280x720 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Extrem hohe Lichtempfindlichkeit

Automatisches Varifokal-Objektiv 3-9mm

Essential Video Analytics

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)und iDNR

Interner microSD-Kartensteckplatz

Betriebstemperaturbereich -30 ºC bis +55 ºC

Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Flexidome IP Starlight 6000 VR |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0075 Lux, bei F1,4, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR |
| Bewegungsmelder | Essential Analytics |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 9 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 117 - 37 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.314.807 |

Zubehör

| VDA-CMT-DOME | Eckmontagegehäuse, für Bosch Flexidome |
| --- | --- |
| VDA-455CBL | Ersatzkuppel für Flexidome und Flexidome IP, klar |
| VDA-455TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome, Flexidome IP |
| VDA-455SMB-IP | Gehäuse, Deckenaufbau, für Bosch Flexidome IP, hoch schlagfest |
| VJT-XTCXF | Video Transcoder, H.264, CF-Slot, ABR, Alarm, 12 VDC |
| VDA-WMT-DOME | Wandmontagearm, für Bosch Flexidome (analog und IP) |
| VDA-PMT-DOME | Montageset, Decke, für Bosch Flexidome (analog und IP) |
| S1460 | Servicekabel, für Kameras mit Klinkenstecker (2,5mm auf BNC), 1m |
| VDA-CMT-PTZDOME | Eckmontageadapter für Bosch Autodome 4000, 5000 |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| VGA-IC-SP | Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau |