Ausschreibungstext

Artikelnummer

216384

Typ

TNO-6320E

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, Zoom, Tag/Nacht, Ex Gehäuse, 32x, 1920x1080, WDR,  IP67, IK10

Hauptmerkmale

ATEX zertifizierte Full HD Netzwerkkamera

Full HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264)

4,44 - 142,6mm (32x) Optischer Zoom, 16x Digital Zoom

Lichtempfindlichkeit 0,15Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRIII

Gesichtserkennung, Tampering, Virtual Line

Gehäusematerial: Edelstahl 316L

Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert

Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet T |
| --- | --- |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux, bei F1,5, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNRIII |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 62,8 - 2,23 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Scheibenheizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | ATEX, IK10 |
| Hersteller-Nr. | TNO-6320E |

Zubehör