Ausschreibungstext

Artikelnummer

216466

Typ

NIR-50940-MRP

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, Steuerung, PoE, 24VAC

Hauptmerkmale

Infrarotscheinwerfer mit PoE für Außeneinsatz

Integrierte, einstellbare Fotozelle

Volldiskrete Anwendung durch 940nm

Abstrahlwinkel durch Refraktorobjektive anpassbar

Abstrahlwinkel 10°, 20°, 30°, 60°, 80° und 95°

Beleuchtungsreichweite bis 135m

Einstellbare IR-Intensität

Telemetrie-Eingang/Fotozellen-Ausgang für externe Umschaltung

Selbstreinigende Beschichtungstechnologie

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch IR Illuminator 5000 MRP |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Strahlausbreitung H | 10-95 ° |
| Leuchtweite | 135 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | PoE, PoE+, 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 26W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.319.322 |

Zubehör

| IIR-MNT-SLB | L-Halterung, Einzel, für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| --- | --- |
| IIR-MNT-DLB | L-Halterung, Doppel, für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| IIR-MNT-TLB | L-Halterung, Dreifach, für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| IIR-MNT-PMB | Adapter, für Mastmontage, für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| PSU-IIR-35 | Netzgerät, 24VDC, 35W, für Bosch Scheinwerfer |
| PSU-IIR-60 | Netzgerät, 24VDC, 60W, für Bosch Scheinwerfer |
| PSU-IIR-100 | Netzgerät, 24VDC, 100W, für Bosch Scheinwerfer |