Ausschreibungstext

Artikelnummer

216839

Typ

DRN-5532-400N00

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32-Kanal, 320 Mbps, H.264, H.265, 1,5HE

Hauptmerkmale

32 IP-Kanäle mit 320 Mbit/s eingehender Bandbreite

Unterstützung von IP-Kameras mit 12 Megapixel

Kompressionsverfahren: H.264, H.265, MJPEG

Maximal 30fps pro Kanal

Live-Anzeige für 16 Kanäle bei 1080p

Live-Anzeige für 4 Kanäle bei 4K

Separate Internet? und IP-Kameranetzwerke

Maximal 4 SATA-Festplatten (bis je 6 TB)

Erweiterte Rackmontage-Einheit mit erweiterten Verbindungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch DIVAR Network 5000 Rekorder |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 32 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 4096x2160 |
| Kompressionsverfahren | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | VGA, HDMI |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 24 TB |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Anzahl HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Datendurchsatz maximal | 320 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | F.01U.321.921 |

Zubehör

| DVR-XS100-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 1TB |
| --- | --- |
| DVR-XS200-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 2000GB |
| DVR-XS300-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 3TB |
| DVR-XS400-A | Speichererweiterung, für Bosch DVR, 4TB |