Ausschreibungstext

Artikelnummer

217157

Typ

SNC-EM642R

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1080p/60fps, H.264, f=3,0-9,0mm, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS HD Tag/Nacht Netzwerk Dome

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

1080p/60fps

Varifokal-Objektiv 3,0-9,0mm

Videokompression H.264, JPEG

Triple Streaming

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

Integrierter Bildstabilisator

View-DR Technologie 90dB

Vandalismusgeschützt, IK10, IP66

ONVIF konform, PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sony Ipela HD |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux, bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | XDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | View-DR 90dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3,0 - 9,0 mm |
| Digital Zoom | 4-fach |
| Bildwinkel horizontal | 105,3 - 35,6 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Interner Speicher | SD-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Deckeneinbau |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C (Heizung eingeschaltet) |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.334.062 |

Zubehör

| UNI-WMB4 | Wandarm mit 1" Verschraubung, für abgehängte Montage in Kombination mit UNI-MDPHM |
| --- | --- |
| UNI-BBB2 | Wand-/Mastadapter für SNC-EM602/EM632 und SNC-VM602/VM632 |