Ausschreibungstext

Artikelnummer

217277

Typ

MPB-72M2812M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,8-12mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Objektiv 2,8~12mm

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

IP67, Eingebaute Heizung

Einfache Installation, zentrale Fixierungsschraube

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | eneo Multisignal, eneo COAXIZE |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 1280x720, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 38 ° |
| Bildwinkel vertikal | 53 - 19 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | ja |
| Videoausgänge | HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 10,5W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nr. | 217277 |

Zubehör

| HDA-1004D | Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge |
| --- | --- |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4 |
| AK-4 | Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Candid Large Serie |
| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
| HDA-2002EC | Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang 1x HDMI Ausgang |
| HDA-3000E | HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V |
| TVA-1201TRA | HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv |
| TVA-1341EC | HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen |
| TVA-1101EA | HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen |
| NE-132/AC24V | Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A) |
| TAM-4MM1001M0A | HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen |
| HAM-4DC1004M0A | Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge |
| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |