Ausschreibungstext

Artikelnummer

217603

Typ

EntryCom IP Solo Flush

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, Kamera, IK08, IP54, Unterputzmontage

Hauptmerkmale

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

IP Kamera, Tag/Nacht, 120° hView, Infrarotbeleuchtung

Statusanzeige über Piktogramme

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54

Gehäuse für Unterputzmontage, Unterputzdose optional

Betriebstemperatur: ?40 bis +60 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N EntryCom IP Solo |
| --- | --- |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | nein |
| Anzeigedisplay | nein |
| Chipgröße | 1/3" |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4, H.263, H.263+ |
| Bildauflösung max. | 1280x960 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bildwinkel horizontal | 120 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.729 |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 2,0W max. |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Schaltausgänge | 1x 12V/400mA, 1x Relais |
| Ruftasten | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Montageart | Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP54 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller-Nr. | 9155301CF-D |

Zubehör

| Indoor Touch PoE Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, schwarz |
| --- | --- |
| Indoor Touch PoE White | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, weiß |
| Indoor Touch PoE WiFi Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, schwarz |
| Indoor Touch PoE WiFi White | Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, weiß |
| IP Audio Manager 5xDev 1xRTP | Audio Management Software, 5x Net Audio Device Lizenz, 1x 1x RTP Lizenz, kostenfrei |
| EntryCom IP Enh. Audio License | Lizenz für Enhanced Audio, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Video License | Lizenz für Enhanced Video, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Integration | Lizenz für Enhanced Integration für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Enh. Security Lic. | Lizenz für Enhanced Security, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP NFC License | Lizenz für NFC Support, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP G.729 License | Lizenz für NFC Support, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| EntryCom IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N EntryCom IP Einheiten, Lizenzcode |
| Access Commander +5 Devices | 2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices |
| Access Commander +25 Users | 2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer |
| PoE injector PSA16U-480(POE) | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, kein Power Kabel |
| 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N EntryCom IP Einheiten |
| Electrical lock 11211 | Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 11221 | Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 11211MB | Elektrisches Schloss, mir mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC |
| Electrical lock 31211 | Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA |
| Electrical lock 211211 | Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA |
| PoE Injector PSA16U-480 POE EU | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, EU Kabel |
| 12V Transformer Electr. Lock | Transfotmator, 230VAC, 12VDC, für elektrische Türschösser |
| External IP Relay 1 OUT 1 IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang |
| External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang |
| IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| EntryCom IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| GXV 3275 Multimedia IP Phone | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Kamera, Android OS, Wifi, PoE |
| GXV 3240 Multimedia IP Phone | Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, Wifi, PoE |
| Access Commander 1 Device | 2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download |
| IP Solo Flush Mount Box | Unterputzkasten, für eine EntryCom IP Solo |