Ausschreibungstext

Artikelnummer

217927

Typ

AXIS P1245

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, modular, Farbe, 1920x1080, 2,8mm, WDR, MicroSD, PoE

Hauptmerkmale

1/3" kompakte modulare Netzwerk Kamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

AXIS FA1105 Sensor Einheit

Objektiv: F2,0/2,8mm, 111° FoV

AXIS P12 Mk II Main Unit

HDTV-Auflösung bis zu 1920×1080 Pixel (1080p)

WDR ? Forensic Capture

Axis' Zipstream Technologie

Edge Storage auf MicroSDXC-Karten

Einfache und flexible Montage

Für Innen, -20°-+50° Temperaturbereich

Power-over-Ethernet (PoE)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis P12 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Nadelöhr/Mini |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 0,22 Lux, bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 111 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0926-001 |

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C |
| P1214/-E MOUNT KIT EXC HOUS 5- | Montagekit, für Axis P1214/-E, für Einbaumontage, 5 Stück |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| P1214/P1214-E/P1224-E MOUNT 5P | Montagehalterung, für flexible Montage der AXIS P1214/-E Sensoreinheit, 5 Stck |
| AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8133 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS F8204 MOUNTING BAND 10 PC | Edelstahlband zur flexiblen Montage von P12- und F-Serie Sensoren, 10 Stück |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PC | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück |
| AXIS F8212 TRIM RING 10PCS | Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St |
| AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS | Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 16 PoE+ Ports, 2 Gbit SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2 | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |