Ausschreibungstext

Artikelnummer

217987

Typ

PD-42

Kurzbeschreibung

42? (106cm) LCD Monitor, LED, 1920x1080, FBAS, HDMI, VGA, DisplayPort, DVI,  schwarz

Hauptmerkmale

Geeignet für Video Wall Applikationen

Integrierter Video Wall Prozessor

Nur 6,5mm Rahmen

Auflösung 1920x1080 FullHD

Hoher Kontrastumfang (1300:1)

Helligkeit 700 nits

Betrachtungswinkel H/V: 178°/178°

Eingänge VGA, DVI, YPrPb, HDMI, FBAS, DisplayPort

Anti-Burn-in Technologie

Robustes Metallgehäuse

Ausgelegt für 24/7-Betrieb

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | PD-Serie |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7, Digital Signage, Industrie, Videowall |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 41,9 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 106,4 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Helligkeit typisch | 700 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1300:1 |
| Reaktionszeit typisch | 4 ms |
| Videoeingänge (Art) | VGA, DVI-D, 2x HDMI, Display Port, Component (YPbPr), Composite (FBAS) |
| Videoausgänge | VGA, DVI, Display Port |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, Infrarot, USB |
| Zertifizierungen | REACH, WEEE, RoHS |
| Hersteller-Nr. | PD460011E0000 |

Zubehör

| LMK-01 | Wandhalterungskit für max. 100 kg Traglast, VESA Standard 32" - 65" |
| --- | --- |
| LMK-02 | Wandhalterungskit, max. 80kg, VESA, 32?-55? |
| CMP-01 | Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter |
| STD-04 | Standfuß für AG Neovo Monitor PN-46 |
| VWM-01 | Wandhalterung, für Monitore 42"-65", bis 80kg, für Video Walls geeignet |
| VWM-02 | Wandhalterung, ausziehbar, für Monitore 42"-65", bis 80kg, für Video Walls geeignet |
| VWA-01 | Aluminiumschiene zur Montage von Video Walls, Länge 2m |
| VWA-04 | Eckwinkel zur Befestigung von VWA-01/02/03 Video Wall Aluminiumschienen |
| VWA-05 | Verbindungsstück zum Verbinden zweier VWA-01, Art.-Nr. 212895, Alu-Profile |