Ausschreibungstext

Artikelnummer

218179

Typ

NBE-6502-AL

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 2,8-12mm, Infrarot, PoE, IP67

Hauptmerkmale

Robuste Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1080p

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, M-JPEG

LED Infrarot-Beleuchtung: 60m Reichweite

Anschlusskasten im Lieferumfang

Automatisches Varifokal-Objektiv 2,8-12mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 134dB)

Stromversorgung: 24VAC/12VDC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Dinion IP Starlight 6000i IR |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0225 Lux, bei F1,4, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 25 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 134dB |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics, ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 33 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9006 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Scheibenheizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.328.214 |

Zubehör

| LTC9213/01 | Mastmontage Adapter für LTC9212/LTC9215 |
| --- | --- |
| VDA-POMT-PTZDOME | Mastadapter für Bosch Autodome 4000, 5000 |
| LTC9215/00 | Wandmontagearm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |