Ausschreibungstext

Artikelnummer

218503

Typ

AXIS C8033 NETWORK AUDIO BRIDG

Kurzbeschreibung

Netzwerk Audio Bridge, Stereo, Line-In, Mic-In, Line-Out, PoE

Hauptmerkmale

Verbindet analoge und Netzwerk Audiosysteme

Hifi Qualität, Frequanzgang 20 Hz - 20 kHz

8?28VDC oder PoE Stromversorgung

Offene Standards für einfache Integration

Zwei konfigurierbare Ein-/Ausgänge

SD Kartenslot für lokale Speicherung

PoE für einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis C80 |
| --- | --- |
| Mikrofon | Mikrofoneingang |
| Audiokompression | G.711, G.726, WAV, Axis ?-law, MP3 |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Lautsprecher | Line-Out |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 2 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE, 8-28VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP20 |
| Hersteller-Nr. | 01025-001 |

Zubehör

| AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10 | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |