Ausschreibungstext

Artikelnummer

218595

Typ

AXIS P3375-LV

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3-10 mm, P-Iris, WDR, 1920x1080, Infrarot, IK10

Hauptmerkmale

1/3" Netzwerk IR-Dome für den Inneneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Motorisiertes Varifokal Objektiv F1,4/3-10mm

P-Iris Steuerung, Remote Zoom und Fokus

Full HDTV 1080p 25fps (mit WDR & Lightfinder)

H.264 mit Axis? Zipstream Technology

WDR Forensic Capture, Axis Lightfinder

Lichtempfindlichkeit 0,16 Lux (F1,4, Farbe)

IR Beleuchtung 850nm, OptimizedIR, 30m Reichweite

Bidirektionales Audio, überwachte I/O Ports

Vandalismusschutz IK10

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis P33 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux, bei F1,4 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Axis Lightfinder |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3 - 10 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 90 - 34 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 01062-001 |

Zubehör