Ausschreibungstext

Artikelnummer

218685

Typ

HCO-6070RP

Kurzbeschreibung

1/2,9" AHD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3,2-10mm, Infrarot, 1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet HD+ |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 110,2 - 32 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit, Pantone Cool Gray 10C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | AHD, HD-TVI, CVI, Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | HCO-6070RP |

Zubehör

| SBO-100B1 | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Bullet-Kameras, Grau, Aluminium, Außen |
| --- | --- |
| SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |