Ausschreibungstext

Artikelnummer

218772

Typ

MPD-74A0003M0A

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9? 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering

Wand- oder Deckeneinbaumontage

Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | eneo COAXIZE, eneo Callisto |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 3x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 78 - 6 ° |
| Bildwinkel vertikal | 42 - 3 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 8W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP67 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 218772 |

Zubehör

| HDA-1004D | Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge |
| --- | --- |
| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
| DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| HDA-2002EC | Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang 1x HDMI Ausgang |
| HDA-3000E | HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V |
| TVA-1201TRA | HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv |
| TVA-1341EC | HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen |
| TVA-1101EA | HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen |
| TAM-4MM1001M0A | HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen |
| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |