Ausschreibungstext

Artikelnummer

218861

Typ

AXIS P1290 4 MM 8.3 FPS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Dome, 4mm, 35,4° FoV, 208x156, 8,3fps, PoE

Hauptmerkmale

Diskrete Netzwerk Wärmebild Modulkamera

Unauffällige Installation auf kleinstem Raum

Auflösung 208x156, 8,3fps

4mm Brennweite, 35,4° HFoV

H.264 mit Axis' Zipstream Technologie

Edge Storage auf MicroSDXC-Karten

Einfache und flexible Montage

12m Verbindungskabel im Lieferumfang

Power-over-Ethernet (PoE)

Für den Innenbereich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis P12 |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 208x156 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Objektiv Typ | Abgesetzte Sensor-/Objektiveinheit |
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 35,4 ° |
| Bildwinkel vertikal | 28 ° |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 01168-001 |

Zusatzbeschreibung

<p><strong>Endverbraucher-Erkl&auml;rung erforderlich</strong><br />Die Netzwerkkameras AXIS P1280 und AXIS P1290 beinhalten Technologie/Komponenten aus USA, die der Exportkontrolle der US Department of Commerce (DOC), EAR Export Control Classification Number (ECCN) 6A993 unterliegen. Um sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden und dass das Produkt nicht zum Verkauf an einen milit&auml;rischen Endbenutzer bestimmt ist, bzw. nicht in ein Milit&auml;rgut einbezogen wird, fordert Axis f&uuml;r alle Verk&auml;ufe au&szlig;erhalb der USA und Kanada eine Endbenutzer-Erkl&auml;rung ein. Die offizielle Information des Herstellers zur Einstufung des Produkts kann in der Export Compliance information (<a href="https://www.axis.com/files/conformity/export_compliance_information_1804.pdf">Download hier</a>) eingesehen werden. <br /> <br /> Die Blanko-Endbenutzer-Erkl&auml;rung k&ouml;nnen Sie <a title="AXIS P12 End-User-Statement" href=" https://videor.com/media/assets/marketinglink/AXIS P12 End-User-Statement.docx " target="_blank" rel="noopener"> hier </a> herunterladen. Bitte senden Sie diese ausgef&uuml;llt mit Stempel und Unterschrift auf Firmenpapier vorab per PDF an <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> und zus&auml;tzlich postalisch an die folgende Adresse: <br /> <br />VIDEOR E. Hartig GmbH<br />Abteilung Vertrieb<br />Carl-Zeiss-Stra&szlig;e 8<br />D-63322 R&ouml;dermark<br /><br />F&uuml;r R&uuml;ckfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kaufm&auml;nnischen Innendienst unter +49 6074 888-300 oder <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> <br /> <br /> <strong>Exportbeschr&auml;nkungen</strong> <br /> Dieses Produkt unterliegt Exportbeschr&auml;nkungen. Die Bestimmungen der entsprechenden &ouml;rtlichen Exportkontrollbeh&ouml;rden sind unbedingt einzuhalten. Weitere Informationen (Export Fact Sheet &ndash; EU, Export Fact Sheet &ndash; US) erhalten Sie auf der <a title="Axis Website " href="http://www.axis.com" target="_blank" rel="noopener"> Herstellerwebsite</a> beim entsprechenden Produkt im Bereich &bdquo;Support und Dokumentation&ldquo; &gt; &bdquo;Erkl&auml;rung und Feststellung&ldquo;. <br /> Bitte kontaktieren Sie vor dem Export immer die f&uuml;r Ausfuhrgenehmigungen zust&auml;ndigen Beh&ouml;rden.</p>

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8133 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| AXIS CROSS LINE DETECT 10PCS | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 10 Lizenzen |
| AXIS CROSS LINE DETECT 50PCS | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 50 Lizenzen |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50 -100 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2 | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten |
| AXIS SURV CARD 128 GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |