Ausschreibungstext

Artikelnummer

219044

Typ

MIC-9502-Z30WVS

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, 30x HD Kamera, Wärmebild 50mm, 9Hz, 640x480, IP68, weiß

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit

Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom

Wärmebildkamera: 640x480, 50mm, 9Hz

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Detektionsreichweite Person: Bis zu 982 m

Konituierlicher Schwenkbereich 360°

Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch MIC IP Fusion 9000i |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel | 640x480 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 1,3 ° |
| Detektionsreichweite (m) | 379 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9010 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Alarmeingänge | optional |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, HiPoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP68 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.322.005 |

Zubehör

| MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| --- | --- |
| MIC-WMB-WD | Wandmontagearm für Bosch MIC, weiß |
| MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |
| NPD-9501A | HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| MIC-DCA-HW | Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| MVS-FCOM-PRCL | Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000 |