Ausschreibungstext

Artikelnummer

219388

Typ

X-19Ew

Kurzbeschreibung

19? (48cm) LCD Monitor, 24/7, 1280x1024, HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, weiß

Hauptmerkmale

19" LCD-Display im 5:4 Format

LED-Hintergrundbeleuchtung

NeoV Glasfilterscheibe

Ausgelegt für 24/7-Betrieb

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio

Robustes Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | X-Serie |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop, Industrie, 24/7 |
| Auflösung Pixel | 1280x1024 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 19 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48,2 cm |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170 ° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 3 ms |
| Videoeingänge (Art) | VGA, DVI-D, HDMI, Display Port |
| Videoausgänge | nein |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Hersteller-Nr. | X19E00A1E0100 |

Zubehör

| CB-01 | Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m |
| --- | --- |
| ES-02 | Monitorständer, Traglast max. 8kg, höhenverstellbar, VESA 75x75mm, 100x100mm |
| DMC-01 | Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA, 15?-24? |
| DMC-02D | Dual-Desktophalterung mit Tischklemme, max. 24kg, VESA, 15?-24? |
| WMA-01 | Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA, 15?-27? |
| WMK-03 | Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA, 15?-32? |
| CMP-01 | Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter |
| DMS-01D | Dual-Desktop Monitorfuß, max. 24kg, VESA, 15?-24? |
| DMS-01Q | Quad-Desktop Monitorfuß, max. 32kg, VESA, 15?-24? |
| MM051005-P0 | Halterung, für acht Monitore, für LCD Monitore 19"-24", 60kg max., Klemmfuß |
| WMK-01 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie |
| PMK-01 | Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie |