Ausschreibungstext

Artikelnummer

219809

Typ

MPP-72A0020MIA

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, WDR, 1920x1080, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für HD Signale  und Composite

Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Integrierte Infrarotbeleuchtung (bis zu 60m)

3D-DNR Noise Reduction, Auto-Kalibrierung

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC, IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | eneo COAXIZE |
| --- | --- |
| Kameratyp | PTZ Dome |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 1280x720, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,7 - 94 mm |
| Zoomfaktor | 20x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 55,5 - 3 ° |
| Bildwinkel vertikal | 32,4 - 1,7 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen, Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380 °/Sek. |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380 °/Sek. |
| Videoausgänge | AHD, HD-TVI, Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Analysefunktionen | Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung) |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 18W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | 219809 |

Zubehör

| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
| --- | --- |
| TVA-1201TRA | HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv |
| TVA-1341EC | HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen |
| TVA-1101EA | HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen |
| VT-PS12DC-10 | Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz |
| TAM-4MM1001M0A | HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen |
| DOME-WB2-W | Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx |
| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-6ME1012MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal |